化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：甲醛

化学品英文名：formaldehyde；methanal

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

纯品　　　　　　　　　　　　√ 混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 甲醛 |  | 50-00-0 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：第8.3类 其它腐蚀品

侵入途径：吸入、食入

健康危害：本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔，休克，肾和肝脏损害。
慢性影响 长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等。
甲醛对人有致癌性。

环境危害：对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险：易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：口服牛奶、醋酸胺水溶液。催吐，用稀氨水溶液洗胃。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法：用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防腐、防毒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用亚硫酸氢(NaHSO3)中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。M40包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): 0.5 | PC-TWA（mg/m3）: - |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: - | TLV-C(mg/m3): 0.37 |
| TLV-TWA(mg/m3): | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：酚试剂分光光度法。

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，建议佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。

| pH值: 无资料 | 熔点(℃): -92 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): -19.4 | 相对密度(水=1): 1.09～1.14 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 1.1 | 饱和蒸气压(kPa): 13.33(-57.3℃) |
| 燃烧热(kJ/mol): 2345.0 | 临界温度(℃): 137.2 |
| 临界压力(MPa): 6.81 | 辛醇/水分配系数: 无资料 |
| 闪点(℃): 50(37%) | 引燃温度(℃): 430 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 7.0 | 爆炸上限[％(V/V)]: 73.0 |

溶解性：易溶于水，溶于乙醇、等多数有机溶剂。

主要用途：是一种重要的有机原料，也是炸药、染料、医药、农药的原料，也作杀菌剂、消毒剂等。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、强酸、强碱。

避免接触的条件：空气。

聚合危害：聚合

分解产物：

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：接触后即发生皮肤和粘膜强烈刺激作用。动物吸入甲醛对眼和呼吸道产生明显刺激。中毒死亡后尸检见：肺水肿与出血，肝、肾充血及血管周围水肿。吸入一定量的甲醛，也可能引起较弱的麻醉作用。对中枢神经系统有损害作用。

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 100 | 小鼠经口LD50(mg/kg): 42 |
| --- | --- |
| 兔经皮LD50(mg/kg): 270 |  |

LC50：

大鼠吸入LC50(mg/m3): 590 mg/m3

刺激性：

人经皮：150μg/3天(间歇)，轻度刺激。

人经眼：1ppm/6分钟(非标准接触)，轻度刺激。

亚急性与慢性毒性：大鼠吸入50～70mg/m3，1小时/天，3天/周，35周， 发现气管及支气管基底细胞增生及生化改变。

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌4mg/L。哺乳动物体细胞突变：人淋巴细胞130μmol/L。姐妹染色单体互换：人淋巴细胞37pph。

致畸性：大鼠孕后1-21天经口给予最低中毒剂量（TDL0）168 mg/kg，致肝胆管系统发育畸形。小鼠孕后7-14天腹腔内给予最低中毒剂量（TDL0）240 mg/kg，致颅面部（包括鼻、舌）、致肌肉骨骼系统发育畸形。大鼠孕后1-21天腹腔内给予最低中毒剂量（TDL0）10.5 mg/kg，致肝胆管系统、泌尿生殖系统、呼吸系统发育畸形。

致癌性：IARC致癌性评论：组1,对人类是致癌物。

其 他：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：200mg/kg(1天，雄性)，对精子生存有影响。大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：12μg/m3/24小时(孕1～22天)，引起新生鼠生化和代谢改变。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

半数致死浓度LC50：96-7200mg/l/96h(鱼)

半数效应浓度EC50：2mg/l/48h(水蚤)

半数抑制浓度IC50：0.39-14mg/l/72h(藻类)

生物降解性：

BOD5：60%

土壤半衰期-高（小时）：168

土壤半衰期-低（小时）：24

空气半衰期-高（小时）：6

空气半衰期-低（小时）：1.25

地表水半衰期-高（小时）：168

地表水半衰期-低（小时）：24

地下水半衰期-高（小时）：336

地下水半衰期-低（小时）：48

水相生物降解-好氧-高（小时）：168

水相生物降解-好氧-低（小时）：24

水相生物降解-厌氧-高（小时）：672

水相生物降解-厌氧-低（小时）：96

水相生物降解-二次沉降处理-高（小时）：99%

水相生物降解-二次沉降处理-低（小时）：57%

非生物降解性：

水相光解半衰期-高（小时）：6

水相光解半衰期-低（小时）：1.25

水中光氧化半衰期-高（小时）：1.9E+05

水中光氧化半衰期-低（小时）：4813

空气中光氧化半衰期-高（小时）：71.3

空气中光氧化半衰期-低（小时）：7.13

COD：100%

其他有害作用：该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：用焚烧法处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：83012

UN编号：1198;2209

包装类别：Ⅲ类包装

包装标志：腐蚀品；有毒品

包装方法：小开口钢桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外全开口钢桶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：本品铁路运输时限使用铝制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品、等混装混运。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过)；
　　安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)；
　　常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)；
　　危险化学品名录；
　　高毒物品目录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：