化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：四氯化碳；四氯甲烷

化学品英文名：carbon tetrachloride；tetrachloromethane

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 四氯化碳 |  | 56-23-5 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：第6.1类 毒害品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：高浓度本品蒸气对粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用，对肝、肾有严重损害。
急性中毒 吸入较高浓度本品蒸气，常伴有眼及上呼吸道刺激症状，有时可发生肺水肿。神经系统症状有头痛、头晕、乏力、精神恍惚、步态蹒跚、昏迷等。出现消化道症状。较严重病例数小时或数天后出现中毒性肝、肾损伤。重者甚至发生肝坏死、肝昏迷或急性肾功能衰竭。吸入极高浓度可迅速出现昏迷、抽搐，可因室颤和呼吸中枢麻痹而猝死。口服中毒肝、肾损害明显。少数病例发生周围神经炎、球后视神经炎。皮肤直接接触可致损害。
慢性中毒 神经衰弱综合征、肝肾损害、皮炎。

环境危害：对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐。洗胃。口服活性碳，导泻。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：本品不会燃烧，但遇明火或高温易产生剧毒的光气和氯化氢烟雾。在潮湿的空气中逐渐分解成光气和氯化氢。

有害燃烧产物：无意义。

灭火方法：用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用泵转移至槽车或专用收集器内。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴安全护目境，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与氧化剂、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): - | PC-TWA（mg/m3）: 15[皮] |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 25[皮] | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 5ppm | TLV-STEL(mg/m3): 10ppm |

监测方法：溶剂解吸-气相色谱法。

工程控制：生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴安全护目境。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手 防 护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色有特臭的透明液体，极易挥发。

| pH值: 无资料 | 熔点(℃): -22.6 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 76.8 | 相对密度(水=1): 1.60 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 5.3 | 饱和蒸气压(kPa): 12.13(20℃) |
| 燃烧热(kJ/mol): 364.9 | 临界温度(℃): 283.2 |
| 临界压力(MPa): 45.58 | 辛醇/水分配系数: 2.62～2.83 |
| 闪点(℃): 无意义 | 引燃温度(℃): 无意义 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 无意义 | 爆炸上限[％(V/V)]: 无意义 |

溶解性：微溶于水，易溶于多数有机溶剂。

主要用途：用于有机合成、致冷剂、杀虫剂。亦作有机溶剂。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：活性金属粉末、强氧化剂。

避免接触的条件：潮湿空气、光照。

聚合危害：不聚合

分解产物：光气、氯化氢。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：本品具有轻度麻醉作用。一次吸入高浓度可引起麻醉状态，并很快发生肝脏和肾脏损害。大鼠吸入浓度75.48g/m3，存活的最长时间15min；无不良反应的浓度5.03g/m3，最长时间为6min。

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 2350 | 大鼠经皮LD50(mg/kg): 5070 |
| --- | --- |
| 兔经口LD50(mg/kg): 5760 |  |

LC50：

大鼠吸入LC50(mg/m3): 50400mg/m3/4h; 8000ppm/4h

刺激性：

家兔经皮：4mg，轻度刺激

家兔经眼：500mg/24小时，轻度刺激

亚急性与慢性毒性：长期低剂量接触本品的主要损害肝和肾。

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌20μl/L。 DNA损伤：小鼠经口335μmol/kg。
性染色体缺失和不分离：仓鼠肺1600 umol/L。程序外DNA合成：小鼠经口100 mg/kg。DNA抑制：小鼠经口2 gm/kg。

致畸性：大鼠孕后6～15天吸入最低中毒剂量（TCLo）300 ppm/7H 致肌肉骨骼系统发育畸形。大鼠孕后18天胃肠外给予最低中毒剂量（TCLo）2384 mg/kg，致肝胆管系统发育畸形。

致癌性：IARC致癌性评论：组2B,对人类是可能致癌物。

其 他：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：2g/kg(孕7～8天)，引起植入后死亡率增加。大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)3691mg/kg(雄性，10天)，引起睾丸、附睾和输精管异常。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

半数致死浓度LC50：125-150mg/l/96h(鱼)

半数抑制浓度IC50：600mg/l/72h(藻类)

生物降解性：

土壤半衰期-高（小时）：8640

土壤半衰期-低（小时）：4320

空气半衰期-高（小时）：1.60E+05

空气半衰期-低（小时）：1.60E+04

地表水半衰期-高（小时）：8640

地表水半衰期-低（小时）：4320

地下水半衰期-高（小时）：8640

地下水半衰期-低（小时）：168

水相生物降解-好氧-高（小时）：8640

水相生物降解-好氧-低（小时）：4032

水相生物降解-厌氧-高（小时）：672

水相生物降解-厌氧-低（小时）：168

水相生物降解-二次沉降处理-高（小时）：99%

非生物降解性：

空气中光氧化半衰期-高（小时）：1.60E+05

空气中光氧化半衰期-低（小时）：1.60E+04

一级水解半衰期（小时）：7000

其他有害作用：四氯化碳属高蓄积性物，在哺乳动物的肝部可产生蓄积，对鲑鱼可致肝癌。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。把空容器归还厂商。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：61554

UN编号：1846

包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：有毒品

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过)；
　　使用有毒物品作业场所劳动保护条例(2002年4月30日国务院第57次常务会议通过)；
　　安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)；
　　常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)；
　　危险化学品名录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：