化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：氧化镉

化学品英文名：cadmium oxide

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 氧化镉 |  | 1306-19-0 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入

健康危害：对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。吸入可引起化学性肺炎和肺
水仲。误服，可引起急性胃肠刺激症状，慢性影响对肾、肺有损害作用。

环境危害：对大气可造成污染。

燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：与大多数氧化剂如氯酸盐、硝酸盐、高氯酸盐或高锰酸盐等组成爆炸性能十分敏感的化合物。受高热分解放出有毒的气体。

有害燃烧产物：无意义。

灭火方法：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): - | PC-TWA（mg/m3）: 0.01[按Cd计] |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 0.02[按Cd计] | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 0.002[按Cd计] | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：火焰原子吸收光谱法。

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿密闭型防毒服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：棕红色至棕黑色无定形粉末或立方晶体。

| pH值: | 熔点(℃): 900-1000(无定形) |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 1559（升华） | 相对密度(水=1): 6.95(无定形物) |
| 相对蒸气密度(空气=1): 无资料 | 饱和蒸气压(kPa): 0.133(1000℃) |
| 临界压力(MPa): 无意义 | 辛醇/水分配系数: 无资料 |
| 闪点(℃): 无意义 | 引燃温度(℃): 无意义 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 无意义 | 爆炸上限[％(V/V)]: 无意义 |

溶解性：不溶于水、碱，溶于稀酸、氨水。

主要用途：用于制镉盐、催化剂、陶瓷颜料、镉电镀液及橡胶塑料改性剂等。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、氧化剂（如氯酸盐、硝酸盐、高氯酸盐或高锰酸盐等）、强酸。

避免接触的条件：

聚合危害：不聚合

分解产物：

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：氧化镉烟急性吸入毒性（LCt值－－致死浓度和时间乘积，以mg/m3.min表示）：小鼠700、大鼠500，死因主要是肺炎、肺水肿。

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 72 | 小鼠经口LD50(mg/kg): 67 |
| --- | --- |

LC50：

| 大鼠吸入LC50(mg/m3): 45(1h) | 小鼠吸入LC50(mg/m3): 250(2h) |
| --- | --- |

刺激性：

亚急性与慢性毒性：大鼠吸入，浓度为15～20mg/m3，2h/d，历时1～6个月，见血经蛋白和红细胞数减少，白细胞增加，血清蛋白下降。出现肺间质性肺炎和局部性肺气肿。

致畸性：大鼠经口给予最低中毒剂量（TDLo）：21640 ug/kg （孕1～19天），致心血管系统发育畸形。大鼠吸入给予最低中毒剂量（TCLo）：2 mg/m3/6H （孕4～19 天），致肌肉骨骼系统发育畸形。

致癌性：IARC致癌性评论：组1,对人类是致癌物。

其 他：大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：21640μg/kg（孕1～19天），对母体-胎鼠交换有影响，引起胚胎毒性和死胎。大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：2mg/m3/6h(孕4～19天)，有胚胎毒性，引起肌肉骨骼系统发育异常。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

其他有害作用：该物质对环境有危害，不要让该物质进入环境。应特别注意对水体的污染。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：用安全掩埋法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

UN编号：2570

包装类别：无资料

包装标志：

包装方法：无资料。

运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)；
　　高毒物品目录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：