化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：氯化锰；二氯化锰

化学品英文名：manganese chloride；manganese dichloride

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 氯化锰 |  | 7773-01-5 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入

健康危害：吸入高浓度氯化锰，可引起呼吸困难、意识模糊。慢性中毒，初期表现为神经衰弱综合征和植物神经功能障碍，发展出现明显锥体外系损害为主的神经体征。

环境危害：对环境有害。

燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：本身不能燃烧。遇钾、钠剧烈反应。与锌箔加热时发生爆炸性反应。

有害燃烧产物：无意义。

灭火方法：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与酸类、钾、钠、锌接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与酸类、钾、钠、锌等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): - | PC-TWA（mg/m3）: 0.15[按MnO2计] |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 0.45[按MnO2计] | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 0.2[按Mn计] | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：磷酸-高碘酸钾分光光度法；火焰原子吸收光谱法。

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手 防 护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：玫瑰色立方形晶体，微有潮解性。

| pH值: 无意义 | 熔点(℃): 650 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 1190 | 相对密度(水=1): 2.977(25℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1): 无资料 | 临界压力(MPa): 无意义 |
| 辛醇/水分配系数: 无资料 | 闪点(℃): 无意义 |
| 引燃温度(℃): 无意义 | 爆炸下限[％(V/V)]: 无意义 |
| 爆炸上限[％(V/V)]: 无意义 |  |

溶解性：溶于水、醇，不溶于醚。

主要用途：用于制油漆催干剂，并用作催化剂和分析试剂。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强酸、水蒸汽、钾、钠、锌。

避免接触的条件：潮湿空气。

聚合危害：不聚合

分解产物：氯化氢。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：

LD50：

小鼠经口LD50(mg/kg): 1715

LC50：

刺激性：

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌1mg/L。细胞遗传学分析：小鼠乳腺1mmol/L/48h。显性致死试验：大鼠经口106mg/kg/30周（连续）。DNA损伤：人淋巴细胞1500μmol/管。

致畸性：雌性大鼠孕后6-17天静脉内给药最低中毒剂量45302ug/kg，致肌肉骨骼系统发育畸形。

致癌性：小鼠腹腔内最低中毒剂量（TDL0）：2080mg/kg/26周（间歇），按RTECS标准为致癌物，淋巴瘤（包括何杰金氏病）。小鼠皮下最低中毒剂量（TDL0）：2080mg/kg/26周（间歇），按RTECS标准为致癌物，淋巴瘤（包括何杰金氏病）。

其 他：大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：106mg/kg(雌性交配前30周)，植入前死亡率增加。大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：148g/kg（孕1～22天），对新生鼠生长统计指数有影响。小鼠皮下最低中毒剂量（TDL0）：10067μg/kg(雄性交配前30天)，对其睾丸、附睾、输精管有影响。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

其他有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。应特别注意对水体的污染。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：工业固体废物

废弃处置方法：用安全掩埋法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

UN编号：无资料

包装类别：无资料

包装标志：

包装方法：无资料。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、活性金属、活性金属、金属粉末、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)；
　　高毒物品目录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：