化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：2,4,6-三硝基苯酚[干的或含水<30％]；苦味酸

化学品英文名：2,4,6-trinitrophenol(dry or wetted with less than 30% water)；Picric acid

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 2,4,6-三硝基苯酚(干的或含水<30％) |  | 88-89-1 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：第 1 类 爆炸品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：使皮肤黄染，对皮肤的刺激很强，引起接触性皮炎。亦能引起结膜炎、支气管炎或支气管肺炎。人口服１～２克，即可引起溶血、出血性肾炎和肝炎。长期接触可引起头痛、头晕、恶心、呕吐、食欲减退、腹泻和发热等症状。偶见膀胱刺激症状，尿中有蛋白等。

环境危害：对水体可造成污染。

燃爆危险：受撞击、磨擦，遇明火或其它点火源极易爆炸。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：受热、接触明火、或受到摩擦、震动、撞击时可发生爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。与重金属粉末能起化学反应生成金属盐, 增加敏感度。

有害燃烧产物：一氧化碳、氮氧化物。

灭火方法：用大量水灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。遇大火须远离以防炸伤。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。禁止用砂土压盖。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：消除所有点火源。隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。润湿泄漏物。严禁设法扫除干的泄漏物。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿紧袖工作服，长筒胶鞋，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类、重金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风的爆炸品专用库房。远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80％。若含有水作稳定剂,库温不低于1℃，相对湿度小于80％。应与氧化剂、碱类、重金属粉末分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): - | PC-TWA（mg/m3）: 0.1 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 0.3* | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 0.1[皮] | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：高效液相色谱法。

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿紧袖工作服，长筒胶鞋。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。实行就业前和定期的体检。

第九部分 理化特性

外观与性状：淡黄色晶状固体，无臭，味苦。

| pH值: 无意义 | 熔点(℃): 122～123 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): >300(爆炸) | 相对密度(水=1): 1.763 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 7.90 | 饱和蒸气压(kPa): 0.0001（25℃） |
| 燃烧热(kJ/mol): 2558.0 | 临界压力(MPa): 无资料 |
| 辛醇/水分配系数: 2.03 | 闪点(℃): 150 |
| 引燃温度(℃): 300(爆炸) | 爆炸下限[％(V/V)]: 无资料 |
| 爆炸上限[％(V/V)]: 无资料 |  |

溶解性：可混溶，溶于热水、醇、苯、乙醚、等。

主要用途：用于制造炸药、染料等。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、强碱、重金属粉末。

避免接触的条件：热、摩擦、震动、撞击。

聚合危害：不聚合

分解产物：氮氧化物。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 200 | 小鼠腹膜腔LD50(mg/kg): 56.3 |
| --- | --- |

LC50：

刺激性：

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌5μmol/皿；大肠杆菌1800ppm。性染色体缺失和不分离：黑腹果蝇经口1250 umol/L。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

其他有害作用：该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。在公安部门指定地点引爆。

废弃注意事项：废弃处置人员必须接受过专门的爆炸性物质废弃处置培训。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：11057

UN编号：0154

包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：爆炸品

包装方法：干品：四层纸袋或塑料袋外榫槽接缝木箱；螺纹口玻璃瓶或塑料瓶外普通木箱（禁止使用金属容器）。湿品：玻璃瓶或塑料瓶（严密封口）外塑料盒。

运输注意事项：凭到达地公安机关的运输证托运。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。货车编组，应按照《车辆编组隔离表》进行。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。车速要加以控制，避免颠簸、震荡。不得与酸、碱、盐类、氧化剂、易燃可燃物、自燃物品、金属粉末等危险物品及钢铁材料器具混装。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，中途停留时应严格选择停放地点，远离高压电源、火源和高温场所，要与其它车辆隔离并留有专人看管，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过)；
　　安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)；
　　常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)；
　　危险化学品名录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：