化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：3-氯-1,2-环氧丙烷；环氧氯丙烷；表氯醇

化学品英文名：3-chloro-1,2-epoxypropane；Epichlorohydrin

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 3-氯-1,2-环氧丙烷 |  | 106-89-8 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：第6.1类 毒害品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：蒸气对呼吸道有强烈刺激性。反复和长时间吸入能引起肺、肝和肾损害。高浓度吸入致中枢神经系统抑制，可致死。蒸气对眼有强烈刺激性，液体可致眼灼伤。皮肤直接接触液体可致灼伤。口服引起肝、肾损害，可致死。
慢性中毒：长期少量吸入可出现神经衰弱综合征和周围神经病变。

环境危害：对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险：易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐、洗胃、导泻。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高温能引起分解爆炸和燃烧。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。

有害燃烧产物：一氧化碳、氯化氢。

灭火方法：用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴防毒面具,穿防静电、防腐、防毒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆、耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿连衣式防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): - | PC-TWA（mg/m3）: 1[皮] |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 2[皮] | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 0.5ppm[皮] | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：直接进样-气相色谱法。

工程控制：密闭操作，全面排风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿连衣式防毒衣。

手 防 护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。防止皮肤和粘膜的损害。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色油状液体，有氯仿样刺激气味。

| pH值: 无资料 | 熔点(℃): -57 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 116 | 相对密度(水=1): 1.18(20℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1): 3.29 | 饱和蒸气压(kPa): 1.8(20℃) |
| 临界压力(MPa): 无资料 | 辛醇/水分配系数: 0.3 |
| 闪点(℃): 33 | 引燃温度(℃): 411 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 3.8 | 爆炸上限[％(V/V)]: 21 |

溶解性：微溶于水，可混溶于醇、醚、四氯化碳、苯。

主要用途：用于制环氧树脂, 也是一种含氧物质的稳定剂和化学中间体。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：酸类、碱类、氨、胺类、铜、镁铝及其合金。

避免接触的条件：高温。

聚合危害：聚合

分解产物：氯化氢。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：属中等毒类，有强烈刺激作用，明显的神经毒性和拟放射经效应。小鼠灌胃后出现活动减少、行动缓慢、食欲减退；继而共济失调，瘫痪，呼吸减弱，部分小鼠出现紫绀，最后角弓反张而死亡。尸检发现脑组织内毛细血管、小动脉、小静脉和血流瘀滞现象。

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 40 | 小鼠经口LD50(mg/kg): 195 |
| --- | --- |
| 兔经皮LD50(mg/kg): 300 |  |

LC50：

大鼠吸入LC50(mg/m3): 500ppm/4h

刺激性：

亚急性与慢性毒性：大鼠昼夜吸入200mg/m3，共98d，见休重增长可减慢，运动防御反射潜伏期延长，中枢神经系统和肺、心、肾形态学改变等。

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌33 ug/皿。DNA损伤：大肠杆菌1 umol/L。性染色体缺失和不分离：黑腹果蝇胃肠外给药5100 umol/L。程序外DNA合成：人成纤维细胞32 ug/L。

致癌性：IARC致癌性评论：组2A,对人类很可能是致癌物。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

半数致死浓度LC50：18-35mg/l/96h(鱼)

半数抑制浓度IC50：5.4-6.0mg/l/72h(藻类)

生物降解性：

土壤半衰期-高（小时）：672

土壤半衰期-低（小时）：168

空气半衰期-高（小时）：1458

空气半衰期-低（小时）：146

地表水半衰期-高（小时）：672

地表水半衰期-低（小时）：168

地下水半衰期-高（小时）：1344

地下水半衰期-低（小时）：336

水相生物降解-好氧-高（小时）：672

水相生物降解-好氧-低（小时）：168

水相生物降解-厌氧-高（小时）：2688

水相生物降解-厌氧-低（小时）：672

水相生物降解-二次沉降处理-高（小时）：89%

非生物降解性：

空气中光氧化半衰期-高（小时）：1458

空气中光氧化半衰期-低（小时）：146

一级水解半衰期（小时）：197

其他有害作用：无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

废弃注意事项：把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

UN编号：2023

包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：有毒品

包装方法：无资料。

运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与酸类、碱类、食用化学品、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过)；
　　使用有毒物品作业场所劳动保护条例(2002年4月30日国务院第57次常务会议通过)；
　　安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)；
　　常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)；
　　危险化学品名录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：