化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：铬酸铅；铬黄

化学品英文名：lead chromate；Chrome yellow

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 铬酸铅 |  | 7758-97-6 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入

健康危害：急性中毒：吸入后对上呼吸道有刺激性；摄入后可引起头晕、头痛、恶心、呕吐、胃肠道刺激，可致死。
慢性影响：可引起贫血、肾损害、铅蓄积、铅中毒。可引起皮炎和湿疹。铬化合物可引起铬鼻病和皮肤溃疡。国际癌症研究中心（ＩＡＲＣ）将“铬和某些铬化合物”列入对人类致癌的化学物质。

环境危害：对环境有害。

燃爆危险：不燃，无特殊燃爆特性。与可燃物混合能形成爆炸性混合物。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐、洗胃、导泻。给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：强氧化剂。与有机物、还原剂、硫、磷等混合，易着火燃烧。

有害燃烧产物：无意义。

灭火方法：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿连衣式防毒衣，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): 0.05[铅尘，按Pb计]；0.03[铅烟，按Pb计] | PC-TWA（mg/m3）: 0.05[按Cr计] |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 0.15*[按Cr计] | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 0.05[按Pb计]；0.012[按Cr计] | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：铬的测量方法：火焰原子吸收光谱法；二苯碳酰二肼分光光度法；三价铬和六价铬的分别测定；铅的测量方法：铅的测量方法：火焰原子吸收光谱法；双硫腙分光光度法；氢化物发生-原子吸收光谱法；四(对磺基苯)卟啉分光光度法；微分电位溶出法。

工程控制：生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿连衣式防毒衣。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：保持良好的卫生习惯。实行就业前和定期的体检。

第九部分 理化特性

外观与性状：黄色或橙黄色粉末。

| pH值: 无意义 | 熔点(℃): 844 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 分解 | 相对密度(水=1): 6.3 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 无资料 | 临界压力(MPa): 无意义 |
| 辛醇/水分配系数: 无资料 | 闪点(℃): 无意义 |
| 引燃温度(℃): 无意义 | 爆炸下限[％(V/V)]: 无意义 |
| 爆炸上限[％(V/V)]: 无意义 |  |

溶解性：溶于碱液、无机酸，不溶于水，不溶于油类。

主要用途：用于制油漆、油墨、水彩、颜料, 还用于色纸、橡胶、塑料制品的着色。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：易燃或可燃物。

避免接触的条件：

聚合危害：不聚合

分解产物：氧化铅、氧化铬。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：

LD50：

小鼠经口LD50(mg/kg): >12000

LC50：

刺激性：

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌属200 ug/皿。形态学转化：人成纤维细胞500 nmol/L。细胞遗传学分析：人淋巴细胞13 umol/L。姐妹染色单体交换：人淋巴细胞20 umol/L。DNA损伤：仓鼠卵巢350 umol/L/24H。

致癌性：IARC致癌性评论：组1,对人类是致癌物

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

其他有害作用：无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

UN编号：无资料

包装类别：无资料

包装标志：

包装方法：无资料。

运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、食用化学品、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：