化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：铅

化学品英文名：lead；Lead flake

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 铅 |  | 7439-92-1 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入

健康危害：损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合征、周围神经病（以运动功能受累较明显），重者出现铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘，腹绞痛见于中等及较重病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时接触大剂量可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。

环境危害：对大气可造成污染。

燃爆危险：其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐、洗胃、导泻。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：粉体在受热、遇明火或接触氧化剂时会引起燃烧爆炸。

有害燃烧产物：氧化铅。

灭火方法：用干粉、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): 0.05[铅尘，按Pb计]；0.03[铅烟，按Pb计] | PC-TWA（mg/m3）: - |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: - | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 0.05[按Pb计] | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：火焰原子吸收光谱法；双硫腙分光光度法；氢化物发生-原子吸收光谱法；微分电位溶出法。

工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：灰白色质软的粉末, 切削面有光泽, 延性弱, 展性强。

| pH值: 无意义 | 熔点(℃): 327.4 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 1740 | 相对密度(水=1): 11.34(20℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1): 无资料 | 饱和蒸气压(kPa): 0.13(970℃) |
| 临界压力(MPa): 无意义 | 辛醇/水分配系数: 无资料 |
| 闪点(℃): 无资料 | 引燃温度(℃): 790(粉) |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 无资料 | 爆炸上限[％(V/V)]: 无资料 |

溶解性：不溶于水，溶于硝酸、Y50热浓硫酸、碱液，不溶于稀盐酸。

主要用途：主要用作电缆、蓄电池、铅冶炼、废杂铜冶炼、印刷、焊锡等。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：氧化剂、强酸。

避免接触的条件：受热。

聚合危害：不聚合

分解产物：

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：急性口服铅的致死剂量是50-600mg/kg（铅或铅盐）。

LD50：

大鼠腹膜腔LD50(mg/kg): 1000 [LDLO]

LC50：

刺激性：

亚急性与慢性毒性：

致突变性：细胞遗传学分析：人细胞50μg/m3；细胞遗传学分析：大鼠吸入23μg/m3，16周。DNA损伤：人吸入4.2 ng/L/6年 (间断) 。

致畸性：大鼠孕后1～21天吸入最低中毒剂量（TCLo）10 mg/m3/24小时，致血液和淋巴系统发育畸形（包括脾和骨髓）。

致癌性：IARC致癌性评论：组2B,对人类是可能致癌物。

其 他：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：790mg/kg(多代)，引起胚胎毒性( 如胚胎发育迟缓)和死胎。大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：520mg/kg(孕7～22天/产后10天)，引起新生鼠生化和代谢影响。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

生物降解性：

非生物降解性：

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：工业固体废物

废弃处置方法：若可能，回收使用。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无资料

UN编号：无资料

包装类别：无资料

包装标志：

包装方法：无资料。

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)；
　　高毒物品目录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：