化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：硫丹；（1,2,3,4,7,7-六氯-8,9,10-三降冰片-5-烯-2,3-亚基双亚甲基）-5,6-亚硫酸酯

化学品英文名：endosulfan；benzoepin

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 硫丹 |  | 115-29-7 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：第6.1类 毒害品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：吸入、摄入或经皮吸收会中毒。对眼和上呼吸道有一过性刺激作用。对中枢神经系统有损害。一般表现为头痛、头晕、瞳孔收缩、恶心、痉挛、口吐泡沫。对肝、肾有损害作用。人吸入硫丹粉尘可引起恶心、兴奋、顔面潮红和口干。目前，尚未见慢性中毒的病例报告。

环境危害：对水生生物有毒作用。

燃爆危险：可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐、洗胃、导泻。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。

有害燃烧产物：一氧化碳、氯化氢、氧化硫。

灭火方法：用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风良好的专用库房内，实行“双人收发、双人保管”制度。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): 未制定标准 | PC-TWA（mg/m3）: 未制定标准 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 未制定标准 | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 0.1 | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：无资料。

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿密闭型防毒服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：二种异构体的混合物，是棕色结晶。

| pH值: 无意义 | 熔点(℃): 70～100 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 无资料 | 相对密度(水=1): 1.745(20℃ ) |
| 相对蒸气密度(空气=1): 14.0 | 饱和蒸气压(kPa): 0.133×10-5(25℃) |
| 临界压力(MPa): 无资料 | 辛醇/水分配系数: 无资料 |
| 闪点(℃): 无意义 | 引燃温度(℃): 无资料 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 无资料 | 爆炸上限[％(V/V)]: 无资料 |

溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂。

主要用途：用作农用杀虫剂。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、强酸、强碱、水蒸汽。

避免接触的条件：潮湿空气。

聚合危害：不聚合

分解产物：氯化氢、氧化硫。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：属高毒类杀虫剂。主要损害中枢神经系统的运动中枢，小脑、脑干和肝、肾、生殖系统。

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 18 | 大鼠经皮LD50(mg/kg): 34 |
| --- | --- |
| 小鼠经口LD50(mg/kg): 7.4 | 兔经口LD50(mg/kg): 28 |
| 兔经皮LD50(mg/kg): 90 |  |

LC50：

大鼠吸入LC50(mg/m3): 80(4h)

刺激性：

致突变性：性染色体缺失和不分离：黑腹果蝇经口200ppm/24h。细胞遗传学分析：小鼠经口32mg/kg。显性致死试验：小鼠腹腔内83mg/kg/5天（连续）。精子形态学分析：小鼠腹腔内83mg/kg/5天（连续）。姐妹染色单体互换；人淋巴细胞1μmol/L。

致畸性：大鼠孕后6-14天经口给予最低中毒剂量（TDL0）45 mg/kg，致肌肉骨骼系统发育畸形。大鼠孕后12-22天经口给予最低中毒剂量（TDL0）10 mg/kg，致泌尿生殖系统发育畸形。

致癌性：美国工业卫生会议（ACGIH）:非人类致癌物。小鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：330mg/kg/78周（间歇），按RTECS标准为致肿瘤物，呼吸系统肿瘤。小鼠皮下最低中毒剂量（TDL0）：2mg/kg，按RTECS标准为可疑致肿瘤物，呼吸系统和肝肿瘤。

其 他：大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：45mg/kg（孕6～14）,植入后死亡率增加，肌肉骨骼系统发育异常。大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：125mg/kg(雄性交配前13周)，对精子生成（包括遗传物质、形态、运动能力、计数）有影响，对其睾丸、附睾、输精管有影响。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

半数致死浓度LC50：9E-03mg/L/96hr（鱼）

半数效应浓度EC50：6E-03mg/L/48hr（水蚤)

生物降解性：

土壤半衰期-高（小时）：218

土壤半衰期-低（小时）：4.5

空气半衰期-高（小时）：24.8

空气半衰期-低（小时）：2.5

地表水半衰期-高（小时）：218

地表水半衰期-低（小时）：4.5

地下水半衰期-高（小时）：218

地下水半衰期-低（小时）：4.5

水相生物降解-好氧-高（小时）：336

水相生物降解-好氧-低（小时）：48

水相生物降解-厌氧-高（小时）：1344

水相生物降解-厌氧-低（小时）：192

非生物降解性：

一级水解半衰期（小时）：218

生物富集或生物积累性[C]-BCF：620-1299

其他有害作用：该物质对环境有危害，不要让该物质进入环境。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：建议用焚烧法处置。

废弃注意事项：破损容器禁止重新使用，要在规定场所掩埋。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：61127

UN编号：无资料

包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：剧毒品

包装方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；90P12P21。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过)；
　　使用有毒物品作业场所劳动保护条例(2002年4月30日国务院第57次常务会议通过)；
　　安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)；
　　常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)；
　　危险化学品名录；
　　剧毒化学品目录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：