化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：1,2-二氯丙烷；二氯化丙烯

化学品英文名：1,2-dichloropropane；propylene dichloride

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 1,2-二氯丙烷 |  | 78-87-5 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：第3.2类 中闪点液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：不同的中毒途径，其急性中毒的临床表现相似，均以肝、肾损害，溶血性贫血和弥漫性血管内凝血为主。目前未见慢性中毒病例报道。但长期接触可导致皮炎。

环境危害：对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险：易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。如有不适感，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。受高热分解产生有毒的氯化物气体。流速过快，容易产生和积聚静电。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、氯化氢、光气。

灭火方法：用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃，应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): - | PC-TWA（mg/m3）: 350 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 500 | TLV-C(mg/m3): - |
| TLV-TWA(mg/m3): 75ppm | TLV-STEL(mg/m3): 110ppm |

监测方法：无资料。

工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手 防 护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色透明液体，有类似氯仿的气味。

| pH值: 无资料 | 熔点(℃): -100 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 96.8 | 相对密度(水=1): 1.156 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 3.9 | 饱和蒸气压(kPa): 5.32(20℃) |
| 燃烧热(kJ/mol): 1542.8 | 临界温度(℃): 304.3 |
| 临界压力(MPa): 4.44 | 辛醇/水分配系数: 1.99～2.28 |
| 闪点(℃): 4.44 | 引燃温度(℃): 557.22 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 3.4 | 爆炸上限[％(V/V)]: 14.5 |

溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂。

主要用途：用作脂肪、油、蜡、树脂和树胶的溶剂及杀虫剂等。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、酸类、碱类、锂、钠、钾、镁、锌、镉、铝、汞等金属。

避免接触的条件：受热。

聚合危害：不聚合

分解产物：氯化氢、光气。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：中毒后出现眼睛、皮肤的轻度刺激作用；先兴奋，后抑制，共济失调、麻醉、昏迷、死亡。大鼠吸入1.85g/m3 4-7h可耐受。

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 1900 | 小鼠经口LD50(mg/kg): 860 |
| --- | --- |
| 兔经皮LD50(mg/kg): 8750 |  |

LC50：

大鼠吸入LC50(mg/m3): 14000mg/m3/8h

刺激性：

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌100 ug/皿。细胞遗传学分析：仓鼠卵巢660 mg/L。姐妹染色单体交换：仓鼠卵巢113 mg/L。

致癌性：IARC致癌性评论：组3，现有的证据不能对人类致癌性进行分类。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

半数致死浓度LC50：240-320mg/l/96h(鱼)

半数效应浓度EC50：100mg/l/48h(水蚤)

生物降解性：

土壤半衰期-高（小时）：30936

土壤半衰期-低（小时）：4008

空气半衰期-高（小时）：646

空气半衰期-低（小时）：65

地表水半衰期-高（小时）：30936

地表水半衰期-低（小时）：4008

地下水半衰期-高（小时）：61872

地下水半衰期-低（小时）：8016

水相生物降解-好氧-高（小时）：30936

水相生物降解-好氧-低（小时）：4008

水相生物降解-厌氧-高（小时）：123744

水相生物降解-厌氧-低（小时）：16032

非生物降解性：

空气中光氧化半衰期-高（小时）：646

空气中光氧化半衰期-低（小时）：65

一级水解半衰期（小时）：15.8

其他有害作用：该物质对环境有危害，应特别注意对水体和空气的污染，对大气臭氧层有极强破坏力。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

废弃注意事项：把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：32036

UN编号：1279

包装类别：Ⅱ类包装

包装标志：易燃液体

包装方法：安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过)；
　　安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)；
　　常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)；
　　危险化学品名录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：