化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：2,4-二氯苯酚；2,4-二氯酚

化学品英文名：2,4-dichlorophenol；2,4-DCP

企业名称：西陇化工股份有限公司

生产企业地址：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号

| 邮 编: 515064 | 传 真: 0754-82481768 |
| --- | --- |

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编码:

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 2,4-二氯酚 |  | 120-83-2 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：第6.1类 毒害品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：吸入、摄入或经皮肤吸收对身体有害。对眼睛、粘膜、呼吸道及皮肤有刺激作用，重者可引起灼伤。

环境危害：对水生生物有毒作用。

燃爆危险：可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用甘油、聚乙二醇300至400或聚乙二醇和酒精混合液 (7:3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

食　　入：立即给饮植物油15～30mL。催吐。口服活性碳，导泻。就医。不能使用石蜡油或酒精。

第五部分 消防措施

危险特性：遇明火能燃烧。与氧化剂接触猛烈反应。受热或接触酸或酸雾, 产生氯化物烟气。

有害燃烧产物：一氧化碳、氯化氢。

灭火方法：用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分 泄漏应急处理

应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): 未制定标准 | PC-TWA（mg/m3）: 未制定标准 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 未制定标准 | TLV-C(mg/m3): 未制定标准 |
| TLV-TWA(mg/m3): | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：无资料。

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色结晶。

| pH值: ＜7（1%溶液） | 熔点(℃): 42～43 |
| --- | --- |
| 沸点(℃): 210 | 相对密度(水=1): 1.38 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 5.62 | 饱和蒸气压(kPa): 0.133（49.8℃） |
| 临界压力(MPa): 无资料 | 辛醇/水分配系数: 2.92 |
| 闪点(℃): 113.89 | 引燃温度(℃): 无资料 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 无资料 | 爆炸上限[％(V/V)]: 无资料 |

溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚、苯、四氯化碳。

主要用途：用于有机合成。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、强酸、酸酐、酰基氯。

避免接触的条件：受热。

聚合危害：不聚合

分解产物：氯化氢。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：动物实验症状与氯酚相似，致抽搐作用稍轻。

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 380 | 小鼠经口LD50(mg/kg): 1276 |
| --- | --- |

LC50：

刺激性：

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌333 ug/皿。DNA损伤：大鼠肝200 umol/L。哺乳动物体细胞突变：小鼠淋巴细胞30 mg/L。细胞遗传学分析：仓鼠卵巢1400 umol/L。

致畸性：大鼠孕后6-15天经口给予最低中毒剂量（TDL0）7500 mg/kg ，致肌肉骨骼系统发育畸形。

致癌性：小鼠皮肤染毒最低中毒剂量（TDLo）16 gm/kg/39W-I，按照RTECS 标准可致皮肤和附属组织肿瘤。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

半数抑制浓度IC50：2.0-3.6mg/l/72h(藻类)

生物降解性：

土壤半衰期-高（小时）：1680

土壤半衰期-低（小时）：176

空气半衰期-高（小时）：212

空气半衰期-低（小时）：21.2

地表水半衰期-高（小时）：3

地表水半衰期-低（小时）：0.8

地下水半衰期-高（小时）：1032

地下水半衰期-低（小时）：133

水相生物降解-好氧-高（小时）：199

水相生物降解-好氧-低（小时）：66.7

水相生物降解-厌氧-高（小时）：1032

水相生物降解-厌氧-低（小时）：324

水相生物降解-二次沉降处理-高（小时）：95.2%

水相生物降解-二次沉降处理-低（小时）：84.5%

非生物降解性：

水相光解半衰期-高（小时）：3

水相光解半衰期-低（小时）：0.8

光解最大光吸收-高（纳米）：308

光解最大光吸收-低（纳米）：228.5

水中光氧化半衰期-高（小时）：3840

水中光氧化半衰期-低（小时）：13

空气中光氧化半衰期-高（小时）：212

空气中光氧化半衰期-低（小时）：21.2

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃处置方法：用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：61704

UN编号：2020

包装类别：Ⅲ类包装

包装标志：有毒品

包装方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九界全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九界全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过)；
　　使用有毒物品作业场所劳动保护条例(2002年4月30日国务院第57次常务会议通过)；
　　安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)；
　　常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)；
　　危险化学品名录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：